## Slide 1
PP1 · Ensimmäiset lennot
Siippi, valjaat ja aerodynamiikan perusteet
Päivä 1 — Maakäsittely
Foxer Paragliding Academy
~10 min
Notes: Aloita tervehrimällä opiskelijat. Kerro päivän rakenne ja mitä tänään opitaan. Muistuta, että ennakkoluenta (moduuli 1) on pitänyt lukea ennen tätä päivää.

## Slide 2
Tänään käymme läpi:
① Voimat vaakalennossa — nostovoima, vastus, painovoima
② Kolme akselia — pitch, roll, yaw
③ Ilmanopeus vs. maanopeus — miksi vastatuuleen?
④ Siippi ja valjaat — osat ja terminologia
⑤ Varusteet, huolto ja säännöt lyhyesti
2
Notes: Agenda-diat auttaa oppilaita hahmottamaan kokonaisuuden. Kerro nopeasti jokainen kohta ääneen.

## Slide 3
Voimat vaakalennossa
🟦 Painovoima — vetää lentäjän alaspäin
🟩 Nostovoima — pitää siiven ilmassa (riippuu ilmanopeudesta²)
🟧 Vastus — hidastaa lentoa (vastakkainen lentosuuntaan)
➕ Hinausvoima — neljäs voima hinauksessa
→ Tasapaino: nostovoima = painovoima, vastus = vetovoimat
3
Notes: Piirrä voimadiagrammi taululle tai selitä käsillä. Korosta, että nostovoima kasvaa ilmanopeuden NELIÖÖN — kaksi kertaa nopeampi = 4× nostovoima.

## Slide 4
Kolme akselia
↕ Poikittaisakseli → Pitch (nenä ylös/alas)
↔ Pituusakseli → Roll (siiven kallistus sivulle)
↻ Pystyakseli → Yaw (suunnanmuutos)
Jarrulenkit ohjaavat pääasiassa roll- ja yaw-akseleita
Vakaa liidin palaa itsestään tasapainoasentoon
4
Notes: Käytä omaa kehoa esimerkkinä — näytä pitch, roll, yaw liikkeillä. Oppilaat muistavat paremmin kun he voivat toistaa liikkeet itse.

## Slide 5
Ilmanopeus vs. maanopeus
Ilmanopeus = nopeus suhteessa ilmaan
Maanopeus = nopeus suhteessa maahan
Vastatuuleen: ilmanopeus = maanopeus + tuulennopeus
→ Lentoonlähtö vastatuuleen = pienin maanopeus, turvallisin
Sama periaate laskussa — pienempi isku maahan
5
Notes: Esimerkki: Siiven minimikiihdytys 25 km/h, tuuli 15 km/h vastatuuleen → tarvitset juosta vain 10 km/h. Myötätuuleen pitäisi juosta 40 km/h — mahdotonta!

## Slide 6
Siippi ja valjaat — osat
Siippi: kangas → solut → A/B/C/D-kantohihnat → jarrulenkit
Punokset: yhdistävät siiven kantohihnoihin (älä solmi!)
Valjaat: kiinnittävät lentäjän siipeen — istuttava oikein
Tyyppitodistus = siipimalli on hyväksytty ja turvallinen
Karabiinit: tarkista kiinni + lukittu ennen jokaista lentoa
6
Notes: Tuo oikea varuste esille jos mahdollista. Pyydä oppilaita nimeämään osat itse — aktiivinen oppiminen.

## Slide 7
Varusteet ja huolto
Pakollinen varustus: kypärä · jalkineet · käsineet · pelastusvarjo
Pelastusvarjo: tarkista pakattu + määräaikaishuollettu
Päivittäinen tarkastus: punokset, kangas, valjaat, karabiinit
⚠️ ÄLÄ säädä tai korjaa siipeä itse — toimita huoltajalle
Siiven käyttöikä rajoitettu — seuraa lentotunteja ja ikää
7
Notes: ⚠️ TURVALLISUUSKRIITTINEN: Korosta, että itse tehdyt korjaukset ovat hengenvaarallisia. Mainitse tyyppitodistuksen merkitys käytännössä (esim. käytetyn siiven osto).

## Slide 8
Säännöt lyhyesti
Suomessa varjoliitoa säätelee: Trafi OPS M2-9 + SIL ry:n koulutusohjelma
SIL ry: Liidintoimikunta (LIT) vastaa koulutusstandardeista
Lentopaikalla omat paikallismääräykset — kysy aina ensin
PP1: saa lentää vain kouluttajan valvonnassa, max 50 m AGL
Hyvän käytöksen säännöt: toisten lentäjien turvallisuus ensin
8
Notes: Kerro opiskelijoille mistä löytää ajankohtaiset määräykset (SIL ry:n verkkosivut). Muistuta: PP1 EI oikeuta itsenäiseen lentämiseen.

## Slide 9
⚠️ Turvallisuus — muista nämä
⚠️ ÄLÄ korjaa tai säädä siipeä tai valjaita itse — vie ammattilaiselle
⚠️ Pelastusvarjo on pakollinen — tarkista pakattu + huollettu ennen jokaista lentopäivää
⚠️ PP1-oppilas ei lennä ilman kouluttajan valvontaa — koskaan
9
Notes: ⚠️ TURVALLISUUSKRIITTINEN DIAESITYS. Pyydä oppilaita toistamaan jokainen kohta ääneen. Varmista, että kaikki ymmärtävät pelastusvarjon tarkistuksen tärkeyden.

## Slide 10
🎯 Testaa tietosi!
Avaa Foxer-sovellus ja tee päivän 1 testi
5 kysymystä · arviolta 5 minuuttia Läpäisyraja: 3/5 oikein
Onnistuminen avaa Päivä 2 -materiaalin! 🚀
Hyvää harjoittelua — nähdään kentällä huomenna!
10
Notes: Kerro opiskelijoille, että sovelluksen testi on oppimistyökalu, ei rankaisu. Läpäisyraja on matala — tavoitteena on tunnistaa mitä pitää vielä kerrata ennen Päivä 2:ta.